Plano de Amostragem Simplificado

De acordo com o artigo 33.º do Regulamento n.º 601/2012, da Comissão, de 21 de junho 2012, “se os fatores de cálculo forem determinados por análises, o operador deve apresentar à autoridade competente para aprovação, relativamente a cada combustível ou material, um plano de amostragem sob a forma de procedimento escrito que inclua informações sobre as metodologias de preparação das amostras, nomeadamente, informações sobre as responsabilidades, os locais, as frequências e as quantidades, e metodologia de armazenamento e transporte das amostras”.

O anexo II do Guia de Orientações sobre Amostragem e Análise (Guia n.º 5), apresenta um exemplo de um modelo de plano de amostragem que poderá ser seguido pelos operadores CELE. Tendo como referência o referido modelo, esta Agência considera que o plano de amostragem deverá especificar, no mínimo, os campos que se apresentam neste documento. Realça-se que no caso específico de cromatógrafos e analisadores de gás em linha a questão “Procedimentos de acondicionamento, preservação, armazenamento e transporte” não é aplicável.

O conteúdo destes campos deverá estar de acordo com os requisitos do Regulamento n.º 601/2012, da Comissão, de 21 de junho 2012.

Informações Gerais

Nome do operador

Nome da Instalação

Responsabilidades

Entidades envolvidas na amostragem e descreva as suas funções/relevâncias

Objetivos da amostragem

Objetivos da amostragem Descreva o(s) objetivo(s) da amostragem (por ex., determinação do poder calorífico inferior, do fator de emissão, do fator de oxidação)

Análise necessária Descreva a finalidade dos ensaios a realizar pelo laboratório (por ex., identifique os componentes objeto do ensaio)

Especificações do fluxo-fonte ou fluxo de massa

Designação do material ou combustível Indique o nome do fluxo-fonte ou fluxo de massa, tal como consta do plano de monitorização

Metodologia de amostragem

Frequência de amostragem Descreva a frequência de amostragem

Normas relevantes Indique as normas relevantes para a metodologia de amostragem

Local e ponto da amostragem Especifique o local (por ex., a pilha) e o ponto de amostragem (por ex., após a entrega ou após a realização de um depósito). Note-se que a amostra deve ser tão representativa quanto possível.

Equipamento utilizado na amostragem Descreva o equipamento utilizado na amostragem

Método de amostragem Descreva como é colhida a amostra (por ex., amostragem probabilística ou amostragem por julgamento)

Padrão de amostragem Descreva o modo de colheita da amostra (por ex., no caso de uma amostragem aleatória, descreva o procedimento adotado em relação a partes inacessíveis da população); descreva como é implementada a amostragem probabilística e/ou como são tomadas as decisões no contexto de uma amostragem por julgamento

Composição da amostra Indique se cada colheita (quantidade de material obtida através de uma única amostragem) é analisada individualmente ou se é combinada com outras colheitas para formar uma amostra composta.

Número de colheitas Indique o número de colheitas que constituem uma amostra

Dimensão da colheita e da amostra Indique a dimensão de uma colheita (a quantidade de material obtida através de uma única amostragem). A dimensão da colheita deve abranger o calibre de todas as partículas presentes. Indique a dimensão mínima da amostra. A dimensão mínima da amostra tem de tomar em consideração o nível de heterogeneidade das partículas individuais, a fim de assegurar a representatividade da amostra.

Procedimentos de acondicionamento, preservação, armazenamento e transporte

Acondicionamento Descreva sucintamente a dimensão, forma e material dos recipientes utilizados, tendo em conta o risco de adsorção/absorção/reação

Metodologia de codificação das amostras Descreva de que modo as amostras são codificadas. Todos os recipientes com amostras devem exibir um identificador único que seja reconhecido pela pessoa que colheu a amostra e pelo laboratório

Preservação Especifique o local (por ex., a pilha) e o ponto de amostragem (por ex., após a entrega ou após a realização de um depósito). Note-se que a amostra deve ser tão representativa quanto possível.

Armazenamento Descreva como é que a amostra é armazenada no local e no laboratório

Transporte Descreva as condições relevantes durante o armazenamento; Descreva ou faça referência a um formulário da cadeia de responsabilidade que deva ser preenchido e enviado com cada amostra

Sistema de armazenamento de dados Descreva sucintamente a localização e o funcionamento do sistema de armazenamento de dados e as informações que contém, tais como a data da amostra, o código da amostra, o número de referência da pilha, o tipo de produto, localização específica, dimensão, etc.